|  | TABELA "TEST MOTOCYKLA UZYWANEGO" |  |
| --- | --- | --- |
|  | CROSS/ENDURO MotoX.com.pl | konkurs |
| Dane techniczne *: |  | Ocena właściciela: |  |
| Marka | yamaha | Wartość rynkowa w zł | 22 tys. Złotych |
| Model | wr | Przebieg w km lub motogodzinach | 30 tys. Km |
| Rok produkcji | 2007 | Najczęstsze awarie | zacieranie się pierścieni |
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suw, DOHC, 4-zawory, jeden cylinder |  |  |
|  |  | Największe usterki | nieprecyzyjne wykonanie tarcz ham. |
| Pojemność skokowa: | 250 cc |  |  |
| Średnica x skok tłoka: | 77.0 X 53.6 mm | Forma eksploatacji | intensywna jazda po lesie |
| Stopień sprężania: | 11.8:1 |  |  |
| Moc maksymalna: | 22.6 kW (30.7 KM) @ 10,000 rpm | Największe zalety | świetne zawieszenie |
| Maksymalny moment obrotowy: | 23.7 Nm (2.42 kg-m) @ 8,000 rpm |  |  |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa | Największe wady | słabe hamulce |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |  |  |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |  |  |
| Układ zapłonowy: | TCI |  |  |
| Starter: | Elektryczny | Intensywność eksploatacji | 3 razy w tygodniu po 1 h jazdy |
| Układ przeniesienia napędu: | 6-biegów |  |  |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch | Miesięczny koszt eksploatacji | 500 zł |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 7.6 L | Ogólny poziom sprawności tech. | bardzo dobry |
| Pojemność zbiornika oleju: | 1.5 L |  |  |
| Podwozie: | rama kołyskowa | Dostępność do części zamiennych | dobra |
| Zawieszenie przód: | Widelec teleskopowy | Cena części zamiennych | standardowa |
| Skok zawieszenia przód: | 270 mm |  |  |
| Zawieszenie tył: | Wahacz | Jest to tylko przykładowe wypełnienie tabeli treści są po części nieprawdziwe ! |
| Skok zawieszenia tył: | 270 mm |  |  |
| Hamulec przód: | Pojedyncza tarcza, Ø 250 mm |  |  |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 230 mm |  |  |
| Opona przód: | 80/100-21M/C 51P |  |  |
| Opona tył: | 120/80-18M/C 62P |  |  |
| Długość (mm): | 2,180 mm |  |  |
| Szerokość (mm): | 810 mm |  |  |
| Wysokość (mm): | 1,230 mm |  |  |
| Wysokość siedzenia (mm): | 930 mm |  |  |
| Rozstaw osi (mm): | 1,420 mm |  |  |
| Min. prześwit (mm): | 300 mm |  |  |
| Masa pojazdu w stanie suchym (kg): | 126 kg |  |  |
| * na kolor czerwony zostały zaznaczone obowiązkowe pola |  |  |